Příloha č. 5 Dokumentace

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Zadavatel požaduje, aby Dodavatel vyplnil níže uvedené tabulky včetně uvedení přesného (konkrétního) označení nabízeného výrobku (produktu).

Virtualizační server – identické 4 kusy

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Server pro osazení do standardního 19" racku Maximální velikost 2U Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku |  |  |
| CPU | Minimálně 2x procesor nejnovější generace Maximálně 8 fyzických procesorových jader z důvodu licencování OS Minimální výkon dle benchmarku SPEC CPU2017 - Base Result CPU2017 Integer Rates – 124,5 CPU2017 Floating Point Rates -138 Hodnoty benchmarku jsou uváděny pro dvouprocesorovou konfiguraci |  |  |
| Operační paměť | Minimálně 384 GB DDR4 operační paměti Rychlost paměťových modulů minimálně 2933MHz Rozšiřitelnost na minimálně 1,5TB RAM, minimálně 24 paměťových slotů Podpora RDIMM, LRDIMM a NV-DIMM modulů |  |  |
| Interní HDD | Bez interních disků Možnost osazení až osmi 2,5" HDD nebo SSD s možností výměny za chodu Možnost rozšíření až na 24x 2,5" disků Podpora SAS, SSD, NL SAS, SATA, NVMe, SED, vše s možností výměny za chodu serveru Možnost osazení až čtyř NVMe 2,5" disků bez nutnosti osazení interního PCIe slotu Interních média v HW RAID1, umožňující bootování jakéhokoli OS nebo hypervizoru o kapacitě alespoň 32GB. Nepřipouští se využití standardních HDD/SSD |  |  |
| Řadič RAID | Minimálně 12Gb interní SAS řadič Podpora minimálně RAID 0, 1, 5, 6, 10 Osazený do dedikovaného interního slotu Minimálně 2GB zálohované Cache |  |  |
| Síťové porty | Minimálně 4x 1Gb ethernet nezabírající PCIe slot Minimálně 2x 10Gb SFP+ chip X710 |  |  |
| PCIe sloty | Minimálně 6 PCIe slotů x8, dedikovaný slot pro RAID řadič, dedikovaný slot pro síťovou kartu Podpora osazení minimálně čtyř GPU |  |  |
| Fiber Channel | Minimálně 2x 16Gb Fiber Channel porty na dvou separátních kartách |  |  |
| Porty | Přední: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, jeden z USB portů umožňuje přímé připojení na servisní procesor serveru Zadní: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, 1Gb management port |  |  |
| Chlazení | Minimálně 6x redundantní ventilátory měnitelné za běhu serveru |  |  |
| Napájení | Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje měnitelné za běhu serveru Minimální výkon 750W, certifikace 80Plus Platinum |  |  |
| Správa serveru | Vzdálené správa s dedikovaným vlastním portem a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu Možnost vzdáleného mapování ISO image Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů Nejvyšší licencence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení funkcionalit/doby/provozu/počtu spravovaných serverů |  |  |
| Zabezpečení | TPM chip 2.0 Možnost osazení čelního zamykatelného panelu |  |  |
| Hromadná správa serverů | Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inverntarizace a alerting Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů Call Home funkce Přístup také přes mobilní aplikaci Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2 Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů - vCenter, MSCOM, Prism Podpora REST-API a Redfish standardů |  |  |
| Vybavení racku | Beznástrojové vysouvací lyžiny, pořadač kabelů |  |  |
| Záruka | min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |
| Provedení | Server pro osazení do standardního 19" racku Maximální velikost 2U Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku |  |  |

Doménový server – 1 kus

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Server pro osazení do standardního 19" racku Maximální velikost 2U Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku |  |  |
| CPU | Minimálně 2x procesor nejnovější generace Maximálně 8 fyzických procesorových jader z důvodu licencování OS Minimální výkon dle benchmarku SPEC CPU2017 - Base Result CPU2017 Integer Rates - 97,5 CPU2017 Floating Point Rates - 107 Hodnoty benchmarku jsou uváděny pro dvouprocesorovou konfiguraci |  |  |
| Operační paměť | Minimálně 64GB DDR4 operační paměti Osazeno minimálně 1/3 paměťových slotů pro zvýšení propustnosti CPU - Paměť Rychlost paměťových modulů minimálně 2933MHz Rozšiřitelnost na minimálně 1,5TB RAM, 24 paměťových slotů Podpora RDIMM, LRDIMM a NV-DIMM modulů |  |  |
| HDD | Minimálně 2x 600GB 15k SAS disk, vyměnitelný za chodu Možnost osazení až osmi 2,5" HDD nebo SSD s možností výměny za chodu Možnost rozšíření až na 24x 2,5" disků Podpora SAS, SSD, NL SAS, SATA, NVMe, SED, vše s možností výměny za chodu serveru Možnost osazení až čtyř NVMe 2,5" disků bez nutnosti osazení interního PCIe slotu |  |  |
| Řadič RAID | Minimálně 12Gb interní SAS řadič Podpora minimálně RAID 0, 1, 5, 6, 10 Osazený do dedikovaného interního slotu Minimálně 2GB zálohované Cache |  |  |
| Síťové porty | Minimálně 4x 1Gb ethernet nezabírající PCIe slot Minimálně 2x 10Gb SFP+ chip X710 |  |  |
| PCIe sloty | Minimálně 6 PCIe slotů x8, dedikovaný slot pro RAID řadič, dedikovaný slot pro síťovou kartu Podpora osazení minimálně čtyř GPU |  |  |
| Fiber Channel | Minimálně 2x 16Gb Fiber Channel porty na dvou separátních kartách |  |  |
| Porty | Přední: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, jeden z USB portů umožňuje přímé připojení na servisní procesor serveru Zadní: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, 1Gb management port |  |  |
| Chlazení | Minimálně 6x redundantní ventilátory měnitelné za běhu serveru |  |  |
| Napájení | Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje měnitelné za běhu serveru Minimální výkon 750W, certifikace 80Plus Platinum |  |  |
| Správa serveru | Vzdálené správa s dedikovaným vlastním portem a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu Možnost vzdáleného mapování ISO image Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů Nejvyšší licencence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení funkcionalit/doby/provozu/počtu spravovaných serverů |  |  |
| Zabezpečení | TPM chip 2.0 Možnost osazení čelního zamykatelného panelu |  |  |
| Hromadná správa serverů | Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inverntarizace a alerting Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů Call Home funkce Přístup také přes mobilní aplikaci Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2 Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů - vCenter, MSCOM, Prism Podpora REST-API a Redfish standardů |  |  |
| Vybavení racku | Beznástrojové vysouvací lyžiny, pořadač kabelů |  |  |
| Záruka | min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |

Zálohovací server – 1 kus

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Server pro osazení do standardního 19" racku Maximální velikost 2U Beznástrojové kolejnice pro montáž do racku |  |  |
| CPU | Minimálně 2x procesor nejnovější generace Maximálně 8 fyzických procesorových jader z důvodu licencování OS Minimální výkon dle benchmarku SPEC CPU2017 - Base Result CPU2017 Integer Rates - 97,5 CPU2017 Floating Point Rates - 107 Hodnoty benchmarku jsou uváděny pro dvouprocesorovou konfiguraci |  |  |
| Operační paměť | Minimálně 64GB DDR4 operační paměti Osazeno minimálně 1/3 paměťových slotů pro zvýšení propustnosti CPU - Paměť Rychlost paměťových modulů minimálně 2933MHz Rozšiřitelnost na minimálně 1,5TB RAM, 24 paměťových slotů Podpora RDIMM, LRDIMM a NV-DIMM modulů |  |  |
| HDD | Minimálně 2x 600GB 15k 12Gb SAS disk, vyměnitelný za chodu Minimálně 8x 8TB 7,2k 12Gb NL-SAS, vyměnitelný za chodu Možnost osazení až 12x 3,5" HDD nebo SSD s možností výměny za chodu Podpora SAS, SSD, NL SAS, SATA, SED, vše s možností výměny za chodu serveru |  |  |
| Řadič RAID | Minimálně 12Gb interní SAS řadič Podpora minimálně RAID 0, 1, 5, 6, 10 Osazený do dedikovaného interního slotu Minimálně 2GB zálohované Cache |  |  |
| Síťové porty | Minimálně 4x 1Gb ethernet nezabírající PCIe slot Minimálně 2x 10Gb SFP+ chip X710 |  |  |
| PCIe sloty | Minimálně 6 PCIe slotů x8, dedikovaný slot pro RAID řadič, dedikovaný slot pro síťovou kartu Podpora osazení minimálně čtyř GPU |  |  |
| Fiber Channel | Minimálně 2x 16Gb Fiber Channel porty na dvou separátních kartách |  |  |
| Porty | Přední: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, jeden z USB portů umožňuje přímé připojení na servisní procesor serveru Zadní: VGA DB-15 port, minimálně 2x USB port, 1Gb management port |  |  |
| Chlazení | Minimálně 6x redundantní ventilátory měnitelné za běhu serveru |  |  |
| Napájení | Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje měnitelné za běhu serveru Minimální výkon 750W, certifikace 80Plus Platinum |  |  |
| Správa serveru | Vzdálené správa s dedikovaným vlastním portem a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru Možnost přesměrování management portu pomocí NSCI na jinou síťovou kartu Možnost vzdáleného mapování ISO image Možnost sdílet jednu virtuální konzoli až šesti uživateli Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent, včetně úrovní FW Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod. Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů Nejvyšší licencence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení funkcionalit/doby/provozu/počtu spravovaných serverů |  |  |
| Zabezpečení | TPM chip 2.0 Možnost osazení čelního zamykatelného panelu |  |  |
| Hromadná správa serverů | Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inverntarizace a alerting Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů Call Home funkce Přístup také přes mobilní aplikaci Splňující standardy NIST 800-131A a FIPS 140-2 Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů - vCenter, MSCOM, Prism Podpora REST-API a Redfish standardů |  |  |
| Vybavení racku | Beznástrojové vysouvací lyžiny, pořadač kabelů |  |  |
| Záruka | min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |

Diskové pole – 1 kus:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Pro osazení do standardního 19" racku Maximální velikost 2U |  |  |
| Řadiče | Diskové pole určené pro All Flash řešení Duální kontroler, active-active Každý řadič minimálně 64GB zálohované Cache |  |  |
| Porty každého z řadičů | Minimálně 2x 10Gb iSCSI s možností záměny za 16Gb Fiber Channel Minimálně 4x 32Gb Fiber channel Port pro vzdálenou správu - 1Gb RJ45 Minimálně 2x 12Gb port pro připojení expanzních jednotek Minimálně 32Gb porty osazené 32Gb SFP+ Transceivery |  |  |
| Podporované RAID režimy | Podpora pro RAID 0, 1, 10, 5, 6 a dynamický RAID režim |  |  |
| Interní kapacita | Minimální kapacita 67,2TB SSD |  |  |
| Rozšiřitelnost | Možnost rozšíření až na 192 SSD disků, pomocí expanzních jednotek |  |  |
| Požadované vlastnosti | Až 2048 Snapshots Volume copy Možnost Synchroní/Asynchroní replikace Thin Provisioning Dynamické navyšování kapacity Podpora intermixu šifrovaných - standard FIPS a obyčejných SSD v jednom diskovém poli Minimální počet LUN 2048 s kapacitou až 2PB/LUN |  |  |
| Výkon pole | Až 1 000 000 IOPS, random read operace, velikost bloku 4KB Až 21Gbps sekvenční čtení, velikost bloku 64KB |  |  |
| Napájení a Chlazení | Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje a ventilátory vyměnitelné za chodu |  |  |
| Správa diskového pole | In-Band a Out-of-Band management Podpora GUI z běžných prohlížečů a CLI autentikace přes LDAP SSL a SSH SNMP, Syslog a email alerty Možnost začlenit pod stejný dohledový SW, jako servery z této poptávky |  |  |
| Záruka | min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |

SAN FC switche – 2 identické kusy:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Pro osazení do standardního 19" racku Velikost maximálně 1U |  |  |
| Počet a rychlost portů | Minimálně 12x 16Gb Fiber Channel port Všechny aktivní porty osazené 16Gb Short range SFP+ modulem Možnost rozšíření až na 24x 16Gb Fiber Channel port Podpora 2/4/8/16Gb Fiber Channel Dedikovaný management port |  |  |
| Požadované vlastnosti | Full Fabric Advanced Zoning Advanced Diagnostic tools |  |  |
| Napájení a Chlazení | Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje a ventilátory |  |  |
| Záruka | min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |

Pásková knihovna LTO – 1 kus

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Pro osazení do standardního 19" racku Velikost 3U |  |  |
| Mechaniky | Minimálně 2x LTO8 mechanika Rozhraní Fiber Channel Možnost rozšíření o další mechaniku |  |  |
| Počet páskových slotů | Minimálně 40 pozic pro LTO média |  |  |
| Média | 80x LTO8 páska 1x čistící páska |  |  |
| Rozšiřitelnost | Možnost škálování pomocí expanzních boxů až na 21 mechanik a 280 slotů pro pásky |  |  |
| Zdroje | Minimálně 2x redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za chodu |  |  |
| Záruka | min. 24 měsíců, odezva následující pracovní den |  |  |

Rozvaděč – 1 kus

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | 19”, perforované dveře a záda. |  |  |
| Minimální osazení | 42U |  |  |
| Minimální zatížení | 900 kg |  |  |
| Minimální rozměry (šířka x výška x hloubka mm) | 600mm x 980mm x 1995mm |  |  |
| Příslušenství rozvaděče: | 3 kusy vyvazovacích lišt pro 48 portový aktivní prvek 3 kusy patch panelů pro 48 portový aktivní prvek 120 kusů patch kabelů standardu Ethernet 6 UTP délky 1,5 m pro propojení 48 portových aktivních prvků s patch panely. |  |  |
| Záruka a podpora: | min. 24 měsíců |  |  |

Záložní zdroj – 1 kus:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení | Rackmount max. 3U |  |  |
| Výkon | 6000VA (5400W) |  |  |
| Výstupy | Min.6x IEC 320 C13, 4x IEC 320 C19 |  |  |
| Vstup | 1 fáze 230V AC |  |  |
| Management | Osazená management karta s rozhraním ethernet 100Mbit |  |  |
| Záruka a podpora | min. 24 měsíců, nevztahuje se na baterie |  |  |

Licence virtualizační vrstvy– 13 licencí:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dohledový a management: | Komplexní správa virtuální infrastruktury z jedné konzole a umožňující integraci s produkty třetích stran Management konzole instalovaná jako linuxový virtuální stroj s možností automatických záloh na úrovni souborů a management aplikace Správa prostředí přes HTML5 webové rozhraní Management konzole umožňující konfiguraci ve vysoké dostupnosti na úrovni aplikace s výpadkem služby do 5 minut Vysoká dostupnost management konzole i proti výpadku diskového úložiště |  |  |
| Popis požadovaných vlastností hypervisoru: | Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 a x64 stroje Funkcionalita, která automaticky nastartuje virtuální stroje při výpadku fyzického serveru na jiném produkčním serveru ze společného diskového pole nebo opětovně restartuje dotčený virtuální stroj např. při pádu OS Funkcionalita umožňující proaktivně odmigrovat virtuální stroje v případě podezření na blížící se degradaci fyzického HW Funkcionalita, která bude provádět diskovou zálohu a jednoduchou obnovu na úrovni image virtuálních strojů nebo jednotlivých souborů Rozhraní umožňující zálohovacímu SW třetí strany provádět konzistentní plné, rozdílové a přírustkové zálohy virtuálních strojů bez zbytečného zvyšování režie a zátěže hostitelského serveru i virtuálních strojů Funkcionalita, která bude umožňovat automatizaci patch managementu pro host servery a ovladače zařízení pro vybrané Microsoft a Linux virtuální servery Support na hypervisor musí být poskytován samotným výrobcem hypervisoru, nikoliv výrobcem HW Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující, aby jediný virtuální stroj využíval až 128 virtuálních procesorů současně Možnost jednomu virtuálnímu stroji přidělit více než 4TB RAM Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD jako OS ve virtuálních strojích Podpora PV, HW (paravirtualization, harware-assist) virtualizace Funkcionalita, která umožňuje přidělovat virtuálním strojům více diskového prostoru než je skutečná disková kapacita Bezvýpadková migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT Bezvýpadková migrace virtuálních strojů za provozu i mezi datovými centry Automatická migrace VM na jiný hypervizor za účelem balancování zátěže Automatická migrace VM na jiný hypervisor za účelem splnění lokačních podmínek Správa virtuálních síťových prvků z jednoho místa Virtuální síťové prvky musí podporovat LACP Funkcionalita umožňující omezení diskových operací jednoho virtuálního stroje za účelem zajištění QoS jiného Replikace pouze změněných bloků dat Funkcionalita umožňující přesměrování zpracování antivirové a antimalware kontroly jednotlivých virtuálních strojů přes zabezpečenou virtuální instanci třetí strany Funkcionalita umožňující kontrolovat správnou konfiguraci fyzických virtualizačních hostů a popřípadě sjednávat nápravu |  |  |
| Podpora (subscription) | Součástí licencí musí být tzv. „subscription“ v délce min. 24 měsíců ověřitelná na webu u výrobce po registraci |  |  |

Licence zálohovací vrstvy– 9 licencí

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zálohovaní: | Zálohovací software podporuje infrastrukturu VMware založenou na verzích vSphere 5.x, 6.x včetně 6.7 U3 a Hyper-V 2012 R2, Hyper-V 2016 (podpora *.vhdx) a Hyper-V 2019. Všechny níže popsané funkcionality musí být splněny pro všechny zmíněné verze hypervizorů. Software obsahuje podporu pro ESXi servery spravované pomocí VMware vCenter Serveru i samostatné ESXi servery, včetně dodávky integrační funkcionality Software obsahuje podporu pro Hyper-V servery spravované System Center Virtual Machine Managerem, Hyper-V servery ve failover clusteru a samostatné Hyper-V servery, včetně dodávky integrační funkcionality Software obsahuje podporu pro zálohování všech operačních systémů, které jsou podporované pro provoz na výše zmíněných hypervizorových platformách. Software musí být nezávislý na konkrétním výrobci HW a jeho funkčnost nesmí být omezena na HW platformu jednoho výrobce. Software musí vytvářet soubory záloh, které jsou migrovatelné nezávisle na metadatech nebo databázi. Software musí umožnit zálohu konfigurace celého zálohovacího prostředí pro případ rychlé reinstalace nebo migrace do DR prostředí. Software musí disponovat vlastním deduplikačním mechanismem, nezávislým na HW platformě pro ukládání dat. Software musí umožňovat v rámci jedné zálohovací úlohy ukládání souborů záloh do více fyzických diskových úložišť s různým typem připojení a od různých výrobců pro usnadnění škálovatelnosti řešení. Ztráta, poškození, nebo nedostupnost jakékoliv databáze nesmí vést k nemožnosti obnovy dat ze souborů záloh. Software nesmí vyžadovat instalaci a údržbu agentů uvnitř VM pro zálohování dat Software nesmí vyžadovat instalaci agentů ve VM pro proces obnovy dat aplikací. Software musí umožňovat „single pass backup”, kterým se rozumí schopnost vytvoření jednoho “univerzálního” souboru zálohy – s možností vyjmutí jednotlivých adresářů nebo souborů z procesu zálohy, umožňujícího obnovu jak celé VM, tak jednotlivých souborů, nebo aplikačních položek. Software musí umožňovat obnovu do původní i nové lokality a to jak pro celé VM, jednotlivé virtuální disky, tak pro jednotlivé soubory, či objekty aplikací. Software musí mít mechanismus pro notifikaci o průběhu záloh a chybách pomocí email nebo SNMP. Software musí umožnit definici pre- a post- backup skriptů a pre-freeze / post-thaw skriptů pro zajištění konzistence jakýchkoliv aplikací v průběhu zálohy a pro integraci s produkty třetích stran. Software musí poskytovat samoobslužný webový portál pro obnovu dat uživatelsky minimálně na úrovni celých VM, Guest OS souborů Software musí obsahova přímou integraci s VMware vCloud Director , 5.5, 5.6, 8.0, 8.10, 8.20, 9.0 a 9.1 včetně vCD metadat. |  |  |
| Možnosti obnovy: | Software musí obsahovat obnovu Virtuálních Serverů přímo do prostředí VMware vCloud Director Software musí obsahovat samoobslužný portal pro zálohování a obnovu pro uživatele vCloud Directoru. Software musí obsahovat šifrování celé síťové komunikace mezi všemi komponentami řešení bez dopadu na jiné funkcionality. Software musí obsahovat šifrování zálohovacích souborů. Software musí disponovat vlastní správou šifrovacích klíčů s řízením jejich expirace a mechanizmem obnovy v případě ztráty hesla k šifrovanému zálohovacímu souboru Software musí mít klient/server architekturu s možností instalace více instancí administrátorské konzole. Software musí využívat výrobcem hypervisoru podporovanou technologii Change Block Trackingu (CBT) pro oba hypervisory - VMware i Hyper-V. Software musí být schopen řídit svou zátěž vůči jednotlivým produkčním datastorům. Pokud navrhované řešení využívá k zálohování hypervizorový snapshot, musí mít mechanizmus ověření jeho odstranění a detekci “orphaned snapshots” a měl by automaticky zajistit konsolidaci takových snapshotů. Software musí podporovat obnovu ze snapshotů podporovaných diskových polí na identické úrovni, jako ze souborů záloh. Software musí obsahovat možnost vytváření archivů záloh na páskové knihovny s podporou trackování VM na páskách Páskovou knihovnu musí být možné provozovat separátně od backup serveru Software musí obsahovat funkcionalitu vytváření kopií záloh do vzdálených lokalit přes WAN sítě. Software musí obsahovat funkcionalitu vytváření dlouhodobé retenční politiky, optimálně GFS (Grandfather-father-son) retenční politiky. Software musí obsahovat podporu pro BlockClone API pro Windows Server 2016 a 2019 s ReFS file systémem jako backup repository Software musí být schopen zálohovat jakoukoliv dostupnou konektivitou na zdrojovou infrastrukturu. Musí tedy podporovat všechny zálohovací transportní režimy podporované hypervisorem (network, hotadd, direct SAN, direct NFS). Software musí mít možnost vytvářen „ad-hoc” zálohy mimo zálohovací plán, optimálně přímo z prostředí vSphere klienta. Pro vyšší škálovatelnost a rychlost musí nabízené řešení podporovat paralelní zpracování VM a jejich virtuálních disků včetně možnosti paralelní obnovy. Software musí umožňovat okamžitou obnovu více virtuálních strojů bez nutnosti kopírování dat na produkční datové úložiště z libovolného bodu obnovy. VM spuštěné v režimu okamžité obnovy mělo být možné migrovat on-line nezávisle na podpoře této funkce na straně hypervizoru. Musí podporovat granulární obnovu Active Directory (jakýkoliv object, jakýkoliv atribut, obnova uživatelského účtu včetně hesla, GPO, AD configuration Partition) a integrovaných DNS záznamů Musí podporovat obnovu Microsoft SQL 2008 a novější (database s možností point-in-time recovery, obnova na úrovní tabulek a schémat) Software musí podporovat granulární obnovu databází Oracle běžících nad Linux a Windows OS (obnova v režimu point-in-time, obnova tabulek) Software musí umožňovat indexaci souborů z Microsoft Windows a Linux VM, která poskytuje rychlé vyhledávání souborů ze záloh Software musí využívat mechanismus VSS zabudovaný v Microsoft Windows OS vždy, když je to možné. Software musí umožnit obnovu VM z hardware snapshot z podporovaných diskových polí. Software musí podporovat „reverse CBT” a direct SAN obnovy Software musí poskytovat možnost ověřování obnovitelnosti ze souborů záloh, nebo snapshotů diskových polí, včetně funkční aplikační logiky, bez nutnosti kopírování. Tuto verifikaci musí být možné spouštět v časovém plánu jako automatizovanou úlohu. Software musí umožňovat sledování uložení dat v jednotlivých kopiích záloh podle geografické lokality. |  |  |
| Možnosti licencí: | Licencování nabízeného řešení nesmí být závislé na objemu zálohovaných dat, nebo objemu dat uložených v zálohách. Všechny vlastnosti a komponenty popsané v tomto dokumentu musí být pro popsané prostředí součástí ceny. |  |  |
| Záruka: | Záruka na SW na minimálně 24 měsíců včetně opravných verzí |  |  |

Aktivní síťové prvky s optickými spoji– 1 kus:

|  | Specifikace minimálních požadavků stanovené zadavatelem | Dodavatelem nabízený parametr/hodnota | Splněno (ano/ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakteristika: | Minimálně 48x SPF+ (1/10GE), min 4x QSFP28 (40/100GE) Možnost rozdělit 40GE porty na 4x10GE kanály Dedikovaný out-of-band management interface RJ45 nebo SFP, konzolový port (RJ45, USB nebo RS-232 9 pin) Maximální rozměr chassis prvku 1U, redundantní aktivní chlazení (vyměnitelné za běhu - dostupnost varianty s předo-zadním i zado-předním prouděním), Napájení 220V, možnost osazení dvěma zdroji (vyměnitelné za běhu), Neblokující architektura o plné rychlosti portů pro L2/L3 min. 1600 Gbps / 1300 Mpps, Možnost seskupit přepínače do jednoho virtuálního síťového elementu (dále jako VSE) v rámci dostupných typů dané série přepínačů, VSE se chová jako jeden virtuální přepínač pro přístup pro správu, konfiguraci L2/L3, seznam a práce s porty, apod., Jednotlivé přepínače tvořící VSE propojitelné na velkou vzdálenost pomocí optických kabelů a zabudovaných portů – minimálně 2km, Do VSE možno seskupit minimálně 9 přepínačů, VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro data, VSE umožňuje redundantní komponentu/pravidla pro řízení, přepínače ve VSE jsou vyměnitelné bez dopadu na zbytek hardware VSE, Podpora fyzických rozhraní: 10/100/1000BaseT, 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LH (nebo ZX), 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 40/100 GE interface NNI, 40GBASE-SR4, 40GBASE-LR4, 40GBASE-IR4, 100GBASE-LR4, 100GBASE-SR4, 100GBASE-CWDM 250k MAC na systém, podpora paketů o délce 9k jako minimum, VLAN id rozsah 4k, konfigurovaných VLAN současně min. 4000, IEEE 802.1Q (trunk intf.), VLAN vztažená na port, Privátní VLAN, Možnost akceptovat non-tagged paket na trunk portu, podpora automatické správy VLAN (VTP, MVRP (IEEE 802.1ak) nebo jiné) LACP včetně LACP napříč stohem/VSE, xSTP (IEEE 802.1D/802.1s/802.1w), kompatibilní s PVSTP+, BPDU guard, Loop protection, LLDP (IEEE 802.1AB) Data Center Bringing (DCB) funkce - PFC (IEEE 8021Qbb), ETS (IEEE 802.1Qaz), Data Center Bridging Capability Exchange (DCBX) ACL implementovány v hardware s ohledem na výkon, ACL definovatelné pro porty (vstup/výstup), VLAN, L3, podmínky pro shodu umožňují použít výrazy z L2-L4 OSI, ACL i pro IPv6, ACLka na provoz směrem k CPU, Policing / rate limit pro provoz směrem k CPU, L3 funkcionality podporováno v hardware s ohledem na výkon, L3 interface i pro VLAN, 45 000 ARP záznamů 100 000 IPv4 cest, 75 000 IPv6 cest, Možnost změnit rozdělení hardware zdrojů mezi L2 a L3 funkce na základě profilů Statické, dynamické směrování (OSPF, IS-IS, BGP/mpBGP), Virtuální směrování (VRF, směrovací instance), Podpora MPLS - funkce Label Switch Router (LSR), L3 VPN, LDP signalizované label cesty (LSP), label cesty (LSP) pomocí RSVP, statické label cesty (LSP), RSVP Traffic Engineering (RSVP-TE) DHCP server / relay, Multicast podporováno v hardware, IGMP snooping v 1/2/3, Podpora VRRP nebo ekvivalentní pro IPv6, Podpora OSPFv3, podpora IPv6 ACL, Podpora DHCPv6 snooping, podpora IPv6 ND inspection, podpora IPv6 MLD snooping,IPv6 RA Guard DHCP snooping, DHCP untrust porty, Dynamic ARP inspection, Statická MAC / MAC omezení na port, limit na stěhování MAC, Možnost automaticky blokovat infikovanou koncovou stanici z prvku centrální správy, Klasifikace provozu podporováno v hardware, „Trust“ Klasifikace provozu na 802.1p, DSCP, IP prec, „Untrust“ Klasifikace provozu na L2-L4 polích hlavičky paketu, Tvarování egress portů, politika na ingress portech, Min. 8x Queues na port implementováno v hardware, časování mechanismu DWRR na každý port, min. 2 priority na časovací mechanismus, WRED Implementace striktní priority (LLQ), pravidla pro přepsání CoS bitů, Vysoká dostupnost, modularita, VRRP, Podpora Precision Time Protocol (PTP) transparent clock Interface pro správu dostupný lokálně, telnet, SSH, Autentifikace uživatelů (lokální, Radius, TACACS+), Automatická záloha konfigurace na remote SCP nebo FTP nebo TFTP, Možnost konfiguračních změn přes txt soubor, podpora syslog (lokální i vzdálený), Možnost scriptování (např. tcl, python nebo jinak), Podpora automatizace konfigurace a sběru dat pomocí frameworků Ansible nebo SaltStack, Podpora bezsásahové prvotní konfigurace (Zero Touch Provisioning) SNMP verze 1/2c/3, ping, traceroute, Flow technologie (sFlow nebo Netflow nebo IPfix), Zrcadlení provozu lokální i vzdálené, Vynucení potvrzení změn nastavení, Dostupný centrální management s GUI pro správu min. 100 přepínačů, Všechny funkce přepínače konfigurovatelné plně bez výjimky jak prostřednictvím WWW rozhraní tak i telnet na ssh serveru, to vše běžící přímo na přepínači bez nutnosti dalšího prostředníka a nutnosti kombinovat uvedená rozhraní, |  |  |
| Další příslušenství: | Minimálně 20ks optických převodníků SFP+ (10Gbit/s.) kompatibilní s dodávaným přepínačem |  |  |
| Záruka a podpora: | Produktová podpora výrobku spočívající ve výměně zařízení v případě jeho poruchy, získání nových verzí software a vytvoření „case“ technického rázu, po dobu min. 24 měsíců. |  |  |

Kompletní implementace vč. instalace, kabeláže, zaškolení

Dodávka musí tvořit jeden kompletní funkční celek napojený na stávající infrastrukturu, včetně nespecifikovaného drobného materiálu a kabeláže vyplývajícího z konkrétně nabídnutého řešení. Součástí instalace bude sada optické a metalické kabeláže pro propojení soustavy serverů, diskových polí a SAN a další nespecifikované propojovací optické a metalické kabely v délce a počtu nezbytném pro úplné a bezvadné zapojení.

Součástí této položky je i implementace dodaného zboží:

Součástí této položky je i je realizace všech nezbytných prací souvisejících s konfigurací, instalací a propojením všech komponent do jednoho integrovaného, plně funkčního celku a propojení se stávající sítí dle požadavků specifikovaných touto Dokumentací.

| Implementace HW: | Montáž a zapojení veškerého HW Upgrade a sjednocení verze firmware ve všech zařízeních Konfigurace parametrů diskového pole Konfigurace LAN aktivních prvků - nedílnou součástí je instalace a konfigurace zařízení dle specifikace zadavatele pro IPv4 a IPv6 L3 napojení na páteřní strukturu vyšší organizační jednotky a serverovou farmu, dále síťovou virtualizaci |
| --- | --- |
| Implementace SW: | Instalace a konfigurace prostředí pro OS virtualizaci včetně instalace management nástroje Konfigurace zálohování a tvorby zálohovacího plánu |

Součástí této položky je i je realizace úvodního zaškolení obsluhy:

Dále je součástí dodávky tvorba předávací dokumentace a školení obsluhy na veškeré využité technologie v délce min. 5 dnů. Akceptační podmínky, tj. podmínky pro ověření funkčnosti všech instalovaných komponent v rámci instalace:

Funkce:

Dostupnost aplikací při simulovaném výpadku přepínače

Dostupnost aplikací při simulovaném výpadku jednoho z virtualizačních serverů

Dostupnost aplikací při simulovaném výpadku napájení

Provedení obnovy dat dle zadání

Zobrazení simulovaného výpadku na instalované infrastruktuře v monitorovacím systému

- Popis stávajícího stavu a další požadavky na řešení:

V současnosti je v lokalitě Pedagogické fakulty na Žižkově náměstí provozován 1 fyzický výukový cluster (dále jen stávající výukový cluster) osazený:

- 3 x ESX server: 2x4C CPU, 16GB RAM, 2xHDD SAS 146 GB 15k, vSphere 5.5

- 1 x VCC server: 1x4C CPU, 8GB RAM, 2xHDD SAS 146 GB 15k, Win 2008.

- 1 x BackUp server: 2x4C CPU, 16GB RAM, 3xHDD SAS 146 GB 15k, Win 2008 + BackUp Exec 12.

- 1 x diskové pole: servery jsou k němu připojeny FC (8Gbit) konektivitou a pole je osazeno 16ks 300GB HDD SAS LFF a 8ks 160GB HDD SAS LFF. Na tomto poli jsou uloženy obrazy virtuálních serverů a zároveň tvoří konsolidované uložiště všech dat.

- 1 x pásková knihovna LTO: HP 2024 plně robotická pásková knihovna s 24 páskami.

- 1 x UPS: UPS APC 6000 W.

- LAN prostředí je tvořeno switchi 3COM.

Na stávajícím výukovém clusteru jsou provozovány virtuální stroje s OS Windows 7 respektive OS Windows 2008 server na virtualizační vrstvě vSphere 5.5, sloužící k výuce hardwarové a softwarové konfigurace těchto OS.

Očekávané řešení musí umožnit propojení stávajícího řešení v areálu PdF UP s dodávanými prvky a technologiemi bez dalších dodatečných nákladů, se 100 % kompatibilitou a plnou redundancí, včetně zajištění plné migrace všech virtuálních strojů umístěných ve stávajícím výukovém clusteru do nového výukového clusteru a zajištění jejich plné funkčnosti. Součástí dodávky jsou tedy i tyto související úkony týkající se migrace a konsolidace stávajícího výukového clusteru do nového prostředí:

- Kompletní migrace všech virtuálních strojů a jejich dat ze stávajícího do nového výukového clusteru a jeho diskového pole (kompletní převedení všech dat ze stávajícího diskového pole).

- Otestování a ověření funkčnosti migrovaných virtuálních strojů a jejich dat v prostředí nového výukového clusteru a vyřešení případných problémů vzniklých při migraci tak, aby byl zajištěn rozsah a kvalita služeb poskytovaných virtuálních strojů v prostředí nového výukového clusteru.

- Upgrade ESX serverů a vCentra stávajícího výukového clusteru na poslední dostupnou verzi VmWare a upgrade BackUp serveru na poslední dostupnou verzi BackUP Exec.

- Realokace diskového pole stávajícího výukového clusteru do dvou samostatných lunů (minimálně na úrovni RAID 5) po 2 TB kapacity.

- Rekonfigurace radiče diskového pole HP MSA 1500 tak, aby byly controlery v režimu activ – pasiv (nyní jsou v režimu activ – activ).