Příloha č. 5 Výzvy (Příloha č. 2 Smlouvy)

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Chladící místnost 1.560

Dostavba teoretických ústavů LFUP, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

Název dokumentu

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| Investor | Univerzita Palackého v Olomouci |  | IČ | 61989592 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa | Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc |  |  |  |
| Místo | Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc |  |  |  |

| Dodavatel |  |  | IČ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa |  |  |  |  |
| Kontakt |  |

| REKAPITULACE CENY |
| --- |
| Číslo a název položky | Počet | Cena bez DPH |
| Stavební objekt S01 - Chladící místnost 1.560 | 1 | - Kč |
| Celkem bez DPH |  | - Kč |

Rekapitulace stavebního objektu

Stavební objekt - S01 - Chladící místnost 1.560

| Rekapitulace soupisů náležejících k objektu |
| --- |
| Soupis | Název | Cena bez DPH |
| 1 | Chladírenský box s příslušenstvím | - Kč |
| 2 | Kondenzační jednotka | - Kč |
| 3 | Výparníková jednotka | - Kč |
| 4 | Vedení chladiva | - Kč |
| 5 | Ovládání | - Kč |
| 6 | Ostatní | - Kč |
|  | Celkem - S01 - Chladící místnost 1.560 | - Kč |

Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Např. součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení potrubí a podobně.

Názvy materiálů nebo obchodních firem, jsou- li uvedeny v projektu, ve výkazu výměr nebo v zadávací dokumentaci, pouze reprezentují určený kvalitativní standard a jejich použití rozhodně není pro zakázku závazné. zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít parametry lepší.

Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

Položkový soupis prací a dodávek

Soupis č. 1 - Chladírenský box s příslušenstvím

| Poř. č. | Popis položky | Množstevní jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodávka |
| 1.01 | Chladicí box z panelu PUR 60 1000x2500-5000mm | Kpl | 1 |  |  |
| 1.02 | Dveře chladírenské bezprahové, PUR 60, 1000 x 1900 mm, levé, s příslušenstvím | Ks | 1 |  |  |
| 1.03 | Příslušenství – těsnící a krycí lišty, tmely, osvětlení, odvod kondenzátu | Kpl | 1 |  |  |
| 2 | Demontáž/montáž |
| 2.1 | Demontáž stávajících technologií | Kpl | 1 |  |  |
| 2.2 | Montáž PUR panelům dveří a příslušenství | Kpl | 1 |  |  |
| 2.3 | Ostatní práce, bourání prostupů, zapravení omítek | Kpl | 1 |  |  |

Soupis č. 2 - Kondenzační jednotka

| Poř. č. | Popis položky | Množstevní jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodávka |
| 1.01 | Jednotka kondenzační, R449A, Qch=7700W (to=-5°C, tc=35°C), 3f/400V/50Hz | Ks | 1 |  |  |
| 1.02 | Filtr sací 22mm/7/8“ | Ks | 1 |  |  |
| 1.03 | Průhledítko 12mm, pájecí | Ks | 1 |  |  |
| 1.04 | Elektromagnetický ventil 12mm | Ks | 1 |  |  |
| 1.05 | Cívka el. mag ventilu 230V | Ks | 1 |  |  |
| 1.06 | Podstavec montážní L600, pružné uložení, spojovací materiál | Kpl | 1 |  |  |
| 2 | Demontáž/montáž |
| 2.1 | Montáž jednotky | Kpl | 1 |  |  |
| 2.2 | Ostatní práce, bourání prostupů, zapravení omítek | Kpl | 1 |  |  |

Soupis č. 3 - Výparníková jednotka

| Poř. č. | Popis položky | Množstevní jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodávka |
| 1.01 | Jednotka výparníková, podstropní, Qch=8000 W (to=-5°C, tc=35°C), odtávání 2,5kW | Ks | 1 |  |  |
| 1.02 | Ventil expanzní R449A, externí vyrovnání, pájecí | Ks | 1 |  |  |
| 1.03 | Odvod kondenzátu DN32, montážní materiál | Kpl | 1 |  |  |
| 2 | Demontáž/montáž |
| 2.1 | Montáž jednotky | Kpl | 1 |  |  |
| 2.2 | Ostatní práce, bourání prostupů, zapravení omítek | Kpl | 1 |  |  |

Soupis č. 4 - Vedení chladiva

| Poř. č. | Popis položky | Množstevní jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodávka |
| 1.01 | Trubka Cu 12x1mm, chladírenská | m | 21 |  |  |
| 1.02 | Trubka Cu 22x1mm, chladírenská | m | 21 |  |  |
| 1.03 | Izolace kaučuková 12x13mm | m | 21 |  |  |
| 1.04 | Izolace kaučuková 22x13mm | m | 21 |  |  |
| 1.05 | Příchytka trubky, spojovací materiál | Kpl | 1 |  |  |
| 1.06 | Chladivo R449A | Kg | 5 |  |  |
| 1.07 | Ostatní materiál, tmel, lepidlo na izolace, kompresorový olej, pájka | Kpl | 1 |  |  |
| 2 | Demontáž/montáž |
| 2.1 | Montáž potrubí | Kpl | 1 |  |  |

Soupis č. 5 – Ovládání

| Poř. č. | Popis položky | Množstevní jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodávka |
| 1.01 | Regulátor elektronický, 230V AC, 50 / 60 Hz, pro jednofázové instalace do 2 HP, spotřeba: ~ 7 VA, pracovní podmínky: -5...+50°C | Ks | 1 |  |  |
| 1.02 | Snímač teploty NTC 6m, -50/+105C | Ks | 2 |  |  |
| 1.03 | Jistící a spínací prvky | Kpl | 1 |  |  |
| 1.04 | Drobný elektroinstalační materiál, instalační lišty | Kpl | 1 |  |  |
| 1.05 | Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 50 |  |  |
| 1.06 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 30 |  |  |
| 1.07 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | m | 20 |  |  |
| 1.08 | Kabel CYSY 5x1,5mm2 | m | 30 |  |  |
| 1.09 | Kabel CYSY 4x1,5mm2 | m | 20 |  |  |
| 2 | Demontáž/montáž |
| 2.1 | Montáž silových a ovládacích rozvodů | Kpl | 1 |  |  |

Soupis č. 6 – Ostatní

| Poř. č. | Popis položky | Množstevní jednotka (MJ) | Množství | Cena/MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dodávka |
| 1.01 | Tlaková zkouška, vakuování, plnění chladivem | Kpl | 1 |  |  |
| 1.02 | Funkční zkouška | Kpl | 1 |  |  |
| 1.03 | Zaškolení obsluhy (včetně předání návodů k obsluze) | Kpl | 1 |  |  |
| 1.04 | Revize elektro | Kpl | 1 |  |  |

Dodavatel vyplní pouze žlutě označená pole!