ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM:

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –

bioimagery

- Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: 		 		Univerzita Palackého v Olomouci

###### sídlo zadavatele:		 	  	Křížkovského 8

771 47 Olomouc

IČ:		 				61989592

právní forma zadavatele:			veřejná vysoká škola

jménem zadavatele jedná: 			prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.  - rektor

kontaktní osoba zadavatele:			Mgr. Ing. Arnošt Rybář – projektový manažer

tel. 585 632 075, email: arnost.rybar@upol.cz

profil zadavatele:    		https://zakazky.upol.cz

- Název projektu a veřejné zakázky

Název projektu:	BIOMEDREG – Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/2.1.00/01.0030

Název veřejné zakázky:	Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – bioimagery

Zadávací řízení:	otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka níže uvedených dokumentačních systémů – laserových skenerů. Tato multifunkční zařízení slouží k zobrazování, kvantifikaci a dokumentaci s vysokým rozlišením multifluorescenčně, chemiluminiscenční, radioaktivně i barevně značených značených vzorků (například elektroforetických gelů a blotů).

V souladu s ust. § 98 zákona rozděluje zadavatel veřejnou zakázku na dvě části:

- Denzitometr, DIGE scaner a software (1 ks)

- Dokumentační systém pro fluorescenci, chemiluminiscenci (1 ks)

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky nebo na obě výše uvedené části veřejné zakázky. Všechny zadavatelem stanovené zadávací podmínky se vztahují na obě části veřejné zakázky.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vždy dodání zařízení, jeho kompletní instalaci, podrobné úvodní proškolení uživatelů v místě instalace, kompletní propojení do budované infrastruktury a poskytování záručního servisu.

Nabídková cena musí zahrnovat dodání všech pro instalaci potřebných instalačních kitů.

V případě, že nabízené zařízení nebude splňovat výše uvedené minimální technické specifikace, bude nabídka dodavatele ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč vyloučen. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo ověřit správnost v nabídce uvedených technických specifikací (např. přeměřením reálného vzorku) na náklady dodavatele.

Specifikaci jednotlivých zařízení tvořících předmět plnění veřejné zakázky uvádí zadavatel níže:

Předmět plnění části A. veřejné zakázky

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka 1 ks zařízení denzitometr, DIGE scaner a software s níže uvedenými minimálními technickými parametry:

- Zařízení musí být schopno pracovat v těchto detekčních módech: fluorescence, phosphorimaging, digitization a chemiluminiscence.

- Zařízení musí být vybaveno těmito lasery: 473 nm (LD laser), 532 nm (SHG laser), 635 nm (LD laser), 685 nm (LD laser).

- Systém musí být vybaven dvěma detektory, jedním pro viditelnou oblast a druhým pro IČ a blízkou IČ oblast.

- Systém musí umožňovat skenování s různou úrovní rozlišení, minimálně: 10, 25, 50, 100, 200, 1000 µm.

- Dynamický rozsah minimálně 5 řádů.

- Maximální skenovatelná plocha 40 x45 cm a větší.

- Systém musí být optimalizován pro 2-D DIGE imaging, ECL Plus chemifluorescenční imaging a ECL Plex multifluorescenční imaging.

- Systém musí být optimalizován pro citlivou detekci proteinů separovaných pomocí 2-D elektroforézy a barvených: Deep Purple™, SYPRO™ Ruby, SYPRO Red. Dále detekci DNA po barvení SYBR™ Green nebo ethidiumbromidem.

- Systém musí umožňovat skenovat současně dva DIGE gely o rozměrech minimálně 20 x 25 cm.

- Systém musí umožňovat zobrazit současně minimálně 16 blotů nebo gelů o rozměrech 10 x 8 cm

- Systém musí být vybaven všemi standardními optickými filtry, minimálně 510LP, 575LP, 665LP, 665LP, 530DF20, 570DF20, filtrem pro phosphor imaging, a filtrem 700 nm pro aplikace s excitací 685 nm.

- Systém musí umožňovat práci minimálně s těmito izotopy: 32P, 33P, 14C, 125I, 35S, 3H

- Systém musí být vybaven kompletním řídícím software.

- Systém musí být vybaven kompletním software pro vyhodnocování obrazu (například 1D elektroforéz, „array“ technik, kolonií, milticolour fluorescence experimentů).

- Systém musí být vybaven kompletním software pro vyhodnocování 2-D DIGE experimentů.

- Systém musí pracovat minimálně s datovými formáty: 16-bit *.TIF nebo *GEL.

- Systém musí být vybaven kompletní sadou držáků pro snadné uchycení různých typů vzorků (gely, bloty, destičky, atd.).

- Součástí dodávky musí být kompletní sada expozičních kazet pro všechny rozměry phosphorimaging screenů.

- Systém musí být vybaven výkonným řídícím počítačem schopným provádět svižně výše uvedené operace ve vyhodnocovacím software.

- Systém musí být vybaven minimálně 22“ TFT monitorem.

Předmět plnění části B. veřejné zakázky

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka 1 ks zařízení dokumentační systém pro fluorescenci, chemiluminiscenci s níže uvedenými minimálními technickými parametry:

- Zařízení musí být schopno pracovat v těchto detekčních módech: fluorescence, phosphorimaging, digitization, and chemiluminiscence.

- Zařízení musí být vybaveno těmito lasery: 473 nm (LD laser), 532 nm (SHG laser), 635 nm (LD laser), 785 nm (near IR LD laser).

- Systém musí být vybaven dvěma detektory, jedním pro viditelnou oblast a druhým pro IČ a blízkou IČ oblast.

- Systém musí umožňovat skenování s různou úrovní rozlišení, minimálně: 10, 25, 50, 100, 200, 1000 µm.

- Dynamický rozsah minimálně 5 řádů.

- Maximální skenovatelná plocha 40 x45 cm a větší.

- Systém musí být optimalizován pro 2-D DIGE imaging, ECL Plus chemifluorescenční imaging a ECL Plex multifluorescenční imaging.

- Systém musí být optimalizován pro citlivou detekci proteinů separovaných pomocí 2-D elektroforézy a barvených: Deep Purple™, SYPRO™ Ruby, SYPRO Red. Dále detekci DNA po barvení SYBR™ Green nebo ethidiumbromidem.

- Systém musí umožňovat skenovat současně dva DIGE gely o rozměrech minimálně 20 x 25 cm.

- Systém musí umožňovat zobrazit současně minimálně 16 blotů nebo gelů o rozměrech 10 x 8 cm

- Systém musí být vybaven všemi standardními optickými filtry, minimálně 510LP, 575LP, 665LP, 665LP, 530DF20, 570DF20, filtrem pro phosphor imaging, a filtrem 800 nm pro aplikace s excitací 785 nm.

- Systém musí umožňovat práci minimálně s těmito izotopy: 32P, 33P, 14C, 125I, 35S, 3H

- Systém musí být vybaven kompletním řídícím software.

- Systém musí být vybaven kompletním software pro vyhodnocování obrazu (například 1D elektroforéz, „array“ technik, kolonií, milticolour fluorescence experimentů).

- Systém musí být vybaven kompletním software pro vyhodnocování 2-D DIGE experimentů.

- Systém musí pracovat minimálně s datovými formáty: 16-bit *.TIF nebo *GEL.

- Systém musí být vybaven kompletní sadou držáků pro snadné uchycení různých typů vzorků (gely, bloty, destičky, atd.).

- Součástí dodávky je kompletní sada expozičních kazet pro všechny rozměry phosphorimaging screenů.

- Systém musí být vybaven výkonným řídícím počítačem schopným provádět svižně výše uvedené operace ve vyhodnocovacím software.

- Systém musí být vybaven minimálně 22“ TFT monitorem.

Zadavatel požaduje dodání níže uvedeného příslušenství:

- 1 ks – výmazové zařízení na radioizotopové screeny.

- 3 ks – screen na phosphorimaging o rozměrech přibližně 20x25 cm.

- 2 ks – screen na phosphorimaging o rozměrech přibližně 20x40 cm.

- 1 ks – screen na phosphorimaging o rozměrech přibližně 35x40 cm.

- 2 ks – screen na phosphorimaging o rozměrech přibližně 20x25 cm, high resolution.

- 1 ks – screen na phosphorimaging o rozměrech přibližně 20x40 cm, high resolution.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky:

část A. veřejné zakázky - dodání zařízení včetně instalace do 8 týdnů od okamžiku uzavření smlouvy s dodavatelem

část B. veřejné zakázky - dodání zařízení včetně instalace do 8 týdnů od okamžiku uzavření smlouvy s dodavatelem

Místo plnění veřejné zakázky: novostavba Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc.

- Poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, včetně všech jejich příloh prostřednictvím elektronického systému zadávání veřejných zakázek na Profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz.

Podle § 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a doručená kontaktní osobě předmětné veřejné zakázky nebo zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být zadavateli doručena v souladu se zákonem.

Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem uchazečům písemně a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na Profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům písemně, i na Profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - Dodavatel (uchazeč) může podat nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky případně obě části veřejné zakázky. Dodavatel (uchazeč) je oprávněn podat pouze jednu nabídku na příslušnou část veřejné zakázky. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

  - Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

  - Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče.

  - Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Nabídky se podávají 1 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (naskenovaná kompletní nabídka, uložená na CD či DVD, příp. jiném vhodném nosiči).

  - Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a upozorněním:

„ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ A TRANSLAČNÍ MEDICÍNY lf up – BIOIMAGERY - ČÁST A. - NEOTEVÍRAT“

„ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ A TRANSLAČNÍ MEDICÍNY lf up – bIOIMAGERY - ČÁST B. - NEOTEVÍRAT“

V případě, že uchazeč podává nabídku na obě části veřejné zakázky, vloží obě nabídky do jedné obálky označené upozorněním:

„ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ A TRANSLAČNÍ MEDICÍNY lf up – BIOMAGERY  - NEOTEVÍRAT“

Na obálce musí být vždy uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 zákona.

  - Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem uchazeče a jeho razítkem.

  - Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.

  - Ostatní náležitosti týkající se podání nabídek jsou upraveny v ust. § 69 zákona.

  - Zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:

- vyplněný a podepsaný krycí list – uchazeč využije vzor v příloze č. 1 zadávací dokumentace,

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů,

- technické parametry nabízeného plnění pro posouzení splnění požadavků zadavatele,

- podepsaný návrh smlouvy,

- položkový rozpočet,

- další doklady dle uvážení uchazeče,

- nabídka v elektronické podobě (CD, DVD).

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH, výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena pro jednotlivé části veřejné zakázky samostatně.

  - V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů až do doby ukončení plnění předmětu veřejné zakázky.

  - Nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřené pro realizaci veřejné zakázky s výjimkou uvedenou v obchodních podmínkách zadavatele. Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů. Jiné podmínky pro změnu nabídkové ceny nejsou přípustné.

  - Uchazeč bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

  - Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu uvedením nabídkové ceny do Krycího listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace), návrhu smlouvy a položkového rozpočtu.

  - Úplným podkladem pro zpracování nabídky včetně nabídkové ceny je zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh.

- Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

- Informace o druhu veřejné zakázky

Klasifikace veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

kód CPV:

38425800-8 Denzitometry

38520000-6 Skenery

38580000-4 Zařízení založená na užití radiace, pro jiné než lékařské účely

- Lhůta pro podání nabídky, způsob a místo pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. května 2012 v 9.00 hodin.

Nabídky je možno podávat osobně na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP

Hněvotínská 5

779 00  Olomouc

kontaktní osoba: Mgr. Ing. Arnošt Rybář (přízemí, míst. 1.40)

a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 15.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Uchazeči mohou podat nabídky rovněž doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP

Hněvotínská 5

779 00 Olomouc

a to tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

### Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty

## 11.1 	Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč vázán svou nabídkou. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

- Kritéria hodnocení nabídek

  - Základním hodnotícím kritériem pro zadání obou části veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

  - Hodnotící komise bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny uchazeče za realizaci kompletního předmětu plnění (části) veřejné zakázky. Výše nabídkové ceny uchazeče bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

  - Hodnocení nabídek bude provedeno členy hodnotící komise jmenované zadavatelem v souladu se zákonem.

  - Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.

13. 	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4.850.000 Kč bez DPH, tj.

předpokládaná hodnota části veřejné zakázky A.:  2.200.000 Kč bez DPH

předpokládaná hodnota části veřejné zakázky B.:  2.650.000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jakož i jednotlivých částí veřejné zakázky je současně maximální hranicí možné nabídkové ceny, nepřekročení tohoto limitu nabídkové ceny stanovuje zadavatel jako obchodní podmínku. Nabídky s nabídkovou cenou vyšší než stanovený limit posoudí hodnotící komise jako nabídky nesplňující zadávací podmínky a vyřadí je. Zadavatel následně uchazeče, kteří podali nabídky s nabídkovou cenou vyšší, než zadavatelem stanovený limit, vyloučí z další účasti v zadávacím řízení.

- Obchodní podmínky - návrh smlouvy

  - Zadavatel pro plnění předmětu veřejné zakázky stanovuje obchodní podmínky formou požadavků na obsah kupní smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“).

  - Uchazeč je povinen předložit v nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí bezvýhradně odpovídat obchodním podmínkám zadavatele. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat, zadavatel jejich změny neumožňuje. Dodavatel je povinen doplnit do návrhu smlouvy chybějící údaje (identifikace dodavatele, kupní cena apod.).

  - Dojde-li v nabídce uchazeče k rozporu mezi obchodními podmínkami zadavatele a návrhem smlouvy uchazeče, jedná se o porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena a veřejný zadavatel uchazeče bezodkladně z účasti v zadávacím řízení vyloučí. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

  - Obchodní podmínky pro každou část veřejné zakázky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 2a a 2b.

  - Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál nebo ověřená kopie příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

- Kvalifikace dodavatelů

15.1 	Prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

- technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení z otevřeného řízení s uvedením důvodu.

### Prokázání kvalifikace:

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předloží dodavatelé v prosté kopii,

- doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije ust. § 51 odst. 4 obdobně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

# 15.2 		Základní kvalifikační předpoklady

# 15.2.1 	Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 zákona splní ten dodavatel,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

- který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

- který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.

15.2.2 	Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. b)),

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (§ 53 odstavec 1 písm. f)),

- potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h)),

- čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až m)).

15.3 		Profesní kvalifikační předpoklady

15.3.1 	Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží:

- podle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- podle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

## 15.4 	Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel:

15.4.1 	podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona

- Rozsah požadovaných informací a dokladů podle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:

Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

- Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných dodávek poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem byla dodávka a instalace přístrojů obdobných předmětu plnění této veřejné zakázky, tj. v oblasti dodávek přístrojů pro molekulární biologii a medicínu v celkovém objemu každé z těchto dvou dodávek minimálně 2 mil.  Kč bez DPH (tento limit platí pro část A. i část B. veřejné zakázky).

  - Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 7 písm. b) zákona:

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu významných dodávek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele a doložením dalších požadovaných dokumentů dle předchozího textu (osvědčení či čestná prohlášení), z nichž bude patrné splnění shora vymezených podmínek a splnění minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.

- Otevírání obálek s nabídkami

16.1 	Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele:

Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP, Hněvotínská 5, Olomouc, dne 28. května 2012 od 10.30 hodin.

  - Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči (vždy jeden zástupce jednoho uchazeče), kteří splní podmínky uvedené v ust. § 71 odst. 7 zákona.

V Olomouci, dne 29. března 2012

…………………………………………………………………

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

rektor UP

Přílohy:

Příloha č. 1 		Krycí list nabídky

Příloha č. 2a		Obchodní podmínky – návrh smlouvy – část A.

Příloha č. 2b		Obchodní podmínky – návrh smlouvy – část B.

Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –

bioimagery

ČÁST A.

| Uchazeč (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| DPH |  |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |

Uchazeč prohlašuje, že se stejně tak, jako osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba blízká subdodavateli, ani žádný zaměstnance subdodavatele nepodílel na zpracování zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Uchazeč prohlašuje, že nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku v rámci tohoto výběrového řízení.

V ……………., dne …………

………………………..………………….

razítko a podpis uchazeče

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –

bioimagery

ČÁST B.

| Uchazeč (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| DPH |  |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |

Uchazeč prohlašuje, že se stejně tak, jako osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba blízká subdodavateli, ani žádný zaměstnance subdodavatele nepodílel na zpracování zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Uchazeč prohlašuje, že nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku v rámci tohoto výběrového řízení.

V ……………., dne …………

………………………..………………….

razítko a podpis uchazeče