ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA S NÁZVEM:

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –

elektroforetické systémy

- Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: 		 		Univerzita Palackého v Olomouci

###### sídlo zadavatele:		 	  	Křížkovského 8

771 47 Olomouc

IČ:		 				61989592

právní forma zadavatele:			veřejná vysoká škola

jménem zadavatele jedná: 			prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.  - rektor

kontaktní osoba zadavatele:			Mgr. Ing. Arnošt Rybář – projektový manažer

tel. 585 632 075, email: arnost.rybar@upol.cz

profil zadavatele:    		https://zakazky.upol.cz

- Název projektu a veřejné zakázky

Název projektu:	BIOMEDREG – Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje

Registrační číslo projektu:	CZ.1.05/2.1.00/01.0030

Název veřejné zakázky:	Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – elektroforetické systémy

Zadávací řízení:	otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

- Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 elektroforetických systémů s příslušenstvím s níže uvedenou specifikací:

Elektroforetický systém I

dodávka musí zahrnovat:

1x napěťový zdroj, snadno programovatelný, dovolující nastavení času a režimu konstantního proudu a napětí. Zdroj využitelný pro základní aplikace jako je horizontální a mini-vertikální elektroforéza.

Parametry:

- do 300 V - nastavitelný po 1 V

- do 400 mA nastavitelných po 1 mA

- do 75 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

1x  napěťový zdroj s vysokou proudovou kapacitou využitelný pro aplikace high-throughput elektroforézy a western blotingu. Snadno programovatelný, dovolující režim konstantního proudu, napětí a výkonu.

Parametry:

- do 250 V - nastavitelných po 1 V

- do 3 A - nastavitelných po 0,01 A

- do 300 W - nastavitelných po 1 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

2x  systémy pro vertikální elektroforézu umožňující jak přípravu ručně nalévaných gelů, tak použití gelů přednalitých.

Parametry:

- možnost běhu 2 až 4 gelů o velikosti 7,5 x 10 cm současně

- tloušťka gelů 0,75 mm

3x  systém pro horizontální elektroforézu s možností použití jak ručně nalévaných tak přednalitých gelů různých velikostí. Součástí systémů jsou nalévací aparatury, UV - nosiče gelu a hřebeny umožňující využití maximální kapacity jednotlivých sestav.

Parametry:

- systém pro velikost gelu (š x d) 7 x 10 cm, separace až 30 vzorků současně (v několika řadách)

Elektroforetický systém II

1x napěťový zdroj, snadno programovatelný, dovolující nastavení času a režimu konstantního proudu a napětí. Zdroj využitelný pro základní aplikace jako je horizontální a mini-vertikální elektroforéza.

Parametry:

- do 300 V - nastavitelný po 1 V

- do 400 mA nastavitelných po 1 mA

- do 75 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

1x  napěťový zdroj s vysokou proudovou kapacitou využitelný pro aplikace high-throughput elektroforézy a western blotingu. Snadno programovatelný, dovolující režim konstantního proudu, napětí a výkonu.

Parametry:

- do 250 V - nastavitelných po 1 V

- do 3 A - nastavitelných po 0,01 A

- do 300 W - nastavitelných po 1 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

2x  systémy pro vertikální elektroforézu umožňující jak přípravu ručně nalévaných gelů tak použití gelů přednalitých.

Parametry:

- možnost běhu 2 až 4 gelů o velikosti  7,5 x 10 cm současně

- tloušťka gelů 0,75 mm

1x automatický systém pro rychlý blotting na principu semi-dry. Systém umožňující velmi rychlý a účinný přenos proteinů napříč širokým spektrem molekulových hmotností. Systém dovolující účinnější přenos proteinů ve srovnání s mokrým či semi-dry blotováním.

Parametry:

- možnost blotování pomocí komerčně dodávaných sad nebo vlastního spotřebního materiálu

- kapacita 4 x mini-gel nebo 2 x midi-gel

- vestavěný zdroj elektrického napětí

- délka přenosu 3 - 10 min

- možnost programování - použití přednastavených formátů i tvorby vlastních protokolů

2x  systém pro horizontální elektroforézu s možností použití jak ručně nalévaných tak přednalitých gelů různých velikostí. Součástí systémů  jsou nalévací aparatury, UV - nosiče gelu a hřebeny umožňující využití maximální kapacity jednotlivých sestav.

Parametry:

- systém pro velikost gelu (š x d) 15 x 10 cm, separace až 60 vzorků současně (v několika řadách)

Elektroforetický systém III

1x  napěťový zdroj s vysokou proudovou kapacitou využitelný pro aplikace high-throughput elektroforézy a western blotingu. Snadno programovatelný, dovolující režim konstantního proudu, napětí a výkonu.

Parametry:

- do 250 V - nastavitelných po 1 V

- do 3 A - nastavitelných po 0,01 A

- do 300 W - nastavitelných po 1 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

1x napěťový zdroj využitelný pro aplikace vyžadující vysoké napětí a zároveň nízkoproudové aplikace jako je izoelektrická fokusace nebo sekvenační gely. Snadno programovatelný, dovolující režim konstantního proudu, napětí, výkonu a rovněž teploty.

Parametry:

- do 5000 V - nastavitelných po 1 V

- do 500 mA - nastavitelných po 0,01 A

- do 400 W - nastavitelných po 1 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- možnost ukládání programů

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

- kontrola teploty v rozsahu 30-90°C

1x  systém pro vertikální elektroforézu umožňující jak přípravu ručně nalévaných gelů tak použití gelů přednalitých.

Parametry:

- možnost běhu 2 gelů o velikosti 7,5 x 10 cm současně

- tloušťka gelů 1 mm

1x sestava pro sekvenační elektroforézu . Vertikální elektroforetický systém vhodný pro sekvenaci nukleových kyselin, opatřený vlastním zdrojem.

Parametry:

- rozměr gelu 17 x 40 cm

- zdroj napětí s výkonem až 5000 V

- teplotní sonda

- náhradní sada spacerů a skel - vnitřní, vnější

- součástí systému hřebeny 16 a 20 jamek a 34 jamkový hřeben kompatibilní s multikanálovou pipetou

1x kompletní systém pro mokré blotování . Systém musí umožňovat rychlé, vysoce účinné blotování ručně připravených i komerčních gelů formátu 10 x 7,5 cm mokrou cestou.

Parametry:

- blotovací kapacita 2 gelů formátu 10 x 7,5 cm současně

- náhradní vnitřní modul, chladící bloček

2x systém pro horizontální elektroforézu s možností použití jak ručně nalévaných tak přednalitých gelů různých velikostí. Součástí systémů  jsou nalévací aparatury, UV - nosiče gelu a hřebeny umožňující využití maximální kapacity jednotlivých sestav.

Parametry:

- 1 x systém pro velikost gelu (š x d) 15 x 15 cm, separace až 120 vzorků současně (v několika řadách)

- 1 x systém pro velikost gelu (š x d) 15 x 25 cm, separace až 120 vzorků současně (v několika řadách)

Elektroforetický systém IV

1x  napěťový zdroj s vysokou proudovou kapacitou využitelný pro aplikace high-throughput elektroforézy a western blotingu. Snadno programovatelný, dovolující režim konstantního proudu, napětí a výkonu.

Parametry:

- do 250 V - nastavitelných po 1 V

- do 3 A - nastavitelných po 0,01 A

- do 300 W - nastavitelných po 1 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

1x univerzální napěťový zdroj využitelný pro široké spektrum elektroforetických i blotovacích aplikací. Programovatelný zdroj dovolující běh časovaných vícekrokových metod s možností nastavení režimu konstantního proudu, napětí i výkonu.

Parametry:

- do 500 V - nastavitelných po 1 V

- do 2,5 A - nastavitelných po 0,01 A

- do 500 W - nastavitelných po 1 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- možnost ukládání programů

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

- LCD display

1x  systém pro vertikální elektroforézu umožňující jak přípravu ručně nalévaných gelů tak použití gelů přednalitých.

Parametry:

- možnost běhu 2 až 4 gelů o velikosti 7,5 x 10 cm současně

- tloušťka gelů 1,5 mm

1x kompletní systém pro mokré blotování . Systém musí umožňovat rychlé, vysoce účinné blotování ručně připravených i komerčních gelů formátu 10 x 7,5 cm mokrou cestou.

Parametry:

- blotovací kapacita 2 gelů formátu 10 x 7,5 cm současně

- náhradní vnitřní modul, chladící bloček

1x  systém pro horizontální elektroforézu s možností použití jak ručně nalévaných tak přednalitých gelů různých velikostí. Součástí systémů  jsou nalévací aparatury, UV - nosiče gelu a hřebeny umožňující využití maximální kapacity jednotlivých sestav.

Parametry:

- 1 x systém pro velikost gelu (š x d) 7 x 10 cm, separace až 30 vzorků současně

Elektroforetický systém V a VI

1x  napěťový zdroj s vysokou proudovou kapacitou využitelný pro aplikace high-throughput elektroforézy a western blotingu. Snadno programovatelný, dovolující režim konstantního proudu, napětí a výkonu.

Parametry:

- do 250 V - nastavitelných po 1 V

- do 3 A - nastavitelných po 0,01 A

- do 300 W - nastavitelných po 1 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

1x  systém pro vertikální elektroforézu umožňující jak přípravu ručně nalévaných gelů tak použití gelů přednalitých.

Parametry:

- možnost běhu 2 až 4 gelů o velikosti 7,5 x 10 cm současně

- tloušťka gelů 1 mm

1x  systém pro horizontální elektroforézu s možností použití jak ručně nalévaných tak přednalitých gelů různých velikostí. Součástí systémů  jsou nalévací aparatury, UV - nosiče gelu a hřebeny umožňující využití maximální kapacity jednotlivých sestav.

Parametry:

- 1 x systém pro velikost gelu (š x d) 25 x 15 cm, separace až 96 vzorků současně (v několika řadách)

- high-throughput systém kompatibilní s multikanálovými pipetami

Elektroforetický systém VII

1x  napěťový zdroj s vysokou proudovou kapacitou využitelný pro aplikace high-throughput elektroforézy a western blotingu. Snadno programovatelný, dovolující režim konstantního proudu, napětí a výkonu.

Parametry:

- do 250 V - nastavitelných po 1 V

- do 3 A - nastavitelných po 0,01 A

- do 300 W - nastavitelných po 1 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

1x  systém pro vertikální elektroforézu umožňující jak přípravu ručně nalévaných gelů tak použití gelů přednalitých.

Parametry:

- možnost běhu 2 gelů o velikosti 7,5 x 10 cm současně

- tloušťka gelů 1,5 mm

1x automatický systém pro rychlý blotting na principu semi-dry. Systém umožňující velmi rychlý a účinný přenos proteinů napříč širokým spektrem molekulových hmotností. Systém dovolující účinnější přenos proteinů ve srovnání s mokrým či semi-dry blotováním.

Parametry:

- možnost blotování pomocí komerčně dodávaných sad nebo vlastního spotřebního materiálu

- kapacita 4 x mini-gel nebo 2 x midi-gel

- vestavěný zdroj elektrického napětí

- délka přenosu 3 - 10 min

- možnost programování - použití přednastavených formátů i tvorby vlastních protokolů

1x  systém pro horizontální elektroforézu s možností použití jak ručně nalévaných tak přednalitých gelů různých velikostí. Součástí systémů  jsou nalévací aparatury, UV - nosiče gelu a hřebeny umožňující využití maximální kapacity jednotlivých sestav.

Parametry:

- 1 x systém pro velikost gelu (š x d) 15 x 10 cm, separace až 60 vzorků současně (v několika řadách)

Elektroforetický systém VIII

1x  napěťový zdroj s vysokou proudovou kapacitou využitelný pro aplikace high-throughput elektroforézy a western blotingu. Snadno programovatelný, dovolující režim konstantního proudu, napětí a výkonu.

Parametry:

- do 250 V - nastavitelných po 1 V

- do 3 A - nastavitelných po 0,01 A

- do 300 W - nastavitelných po 1 W

- nastavení času 1 min - 99 hodin 59 min

- automatické opětovné spuštění po vypnutí proudu

- 4 paralelní výstupy

1x  systém pro vertikální elektroforézu umožňující jak přípravu ručně nalévaných gelů tak použití gelů přednalitých.

Parametry:

- možnost běhu 2 gelů o velikosti 7,5 x 10 cm současně

- tloušťka gelů 1,5 mm

1x semi-dry blotovací systém s velkou blotovací plochou pro rychlý, ekonomický a účinný přenos proteinů i nukleových kyselin.

Parametry:

- možnost blotovat až 4 mini-gely najednou

- blotování gelů nadstandardních velikostí

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje dodání zařízení, jeho kompletní instalaci, podrobné úvodní proškolení uživatelů v místě instalace, kompletní propojení do budované infrastruktury a poskytování záručního servisu.

Nabídková cena musí zahrnovat dodání všech pro instalaci potřebných instalačních kitů (viz výše).

V případě, že nabízené zařízení nebude splňovat výše uvedené minimální technické specifikace, bude nabídka dodavatele ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč vyloučen. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo ověřit správnost v nabídce uvedených technických specifikací (např. přeměřením reálného vzorku) na náklady dodavatele.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: dodání přístroje včetně instalace do 4 týdnů od okamžiku uzavření smlouvy s dodavatelem.

Místo plnění veřejné zakázky: novostavba Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc.

- Poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci, včetně všech jejich příloh prostřednictvím elektronického systému zadávání veřejných zakázek na Profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz.

Podle § 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná a doručená kontaktní osobě předmětné veřejné zakázky nebo zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být zadavateli doručena v souladu se zákonem.

Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem uchazečům písemně a prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na Profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům písemně, i na Profilu zadavatele: https://zakazky.upol.cz dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - Dodavatel (uchazeč) může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

  - Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

  - Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče.

  - Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě stanovené pro podání nabídky. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Nabídky se podávají 1 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (naskenovaná kompletní nabídka, uložená na CD či DVD, příp. jiném vhodném nosiči).

  - Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a upozorněním: „ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ A TRANSLAČNÍ MEDICÍNY lf up – elektroforetické sysémy - NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být dále uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 zákona.

  - Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 a nabídku svázat tak, aby nebylo možné s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků sešití provázkem s použitím přelepek opatřených např. podpisem uchazeče a jeho razítkem.

  - Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení.

  - Ostatní náležitosti týkající se podání nabídek jsou upraveny v ust. § 69 zákona.

  - Zadavatel doporučuje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:

- vyplněný a podepsaný krycí list – uchazeč využije vzor v příloze č. 1 zadávací dokumentace,

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů,

- technické parametry nabízeného plnění pro posouzení splnění požadavků,

- podepsaný návrh smlouvy,

- položkový rozpočet,

- další doklady dle uvážení uchazeče,

- nabídka v elektronické podobě (CD, DVD)

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), sazba DPH, výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.

  - V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů až do doby ukončení plnění předmětu veřejné zakázky.

  - Nabídková cena bude cenou nejvýše přípustnou a bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřené pro realizaci veřejné zakázky s výjimkou uvedenou v obchodních podmínkách zadavatele. Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů. Jiné podmínky pro změnu nabídkové ceny nejsou přípustné.

  - Uchazeč bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

  - Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu uvedením nabídkové ceny do Krycího listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace), návrhu smlouvy a položkového rozpočtu.

  - Úplným podkladem pro zpracování nabídky včetně nabídkové ceny je zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh.

- Varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

- Informace o druhu veřejné zakázky

Klasifikace veřejné zakázky:

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

kód CPV: 	38434000-6	Analyzátory

38434500-1	Biochemické analyzátory

- Lhůta pro podání nabídky, způsob a místo pro podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. května 2012 v 9.00 hodin.

Nabídky je možno podávat osobně na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP

Hněvotínská 5

779 00  Olomouc

kontaktní osoba: Mgr. Ing. Arnošt Rybář (přízemí, míst. 1.40)

a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 15.00 hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek.

Uchazeči mohou podat nabídky rovněž doporučeně poštou na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP

Hněvotínská 5

779 00 Olomouc

a to tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídek.

### Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty

## 11.1 	Zadávací lhůta

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 90 dnů. Po tuto dobu je uchazeč vázán svou nabídkou. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

- Kritéria hodnocení nabídek

  - Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

  - Hodnotící komise bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny uchazeče za realizaci kompletního předmětu plnění veřejné zakázky. Výše nabídkové ceny uchazeče bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější nabídka bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

  - Hodnocení nabídek bude provedeno členy hodnotící komise jmenované zadavatelem v souladu se zákonem.

  - Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče.

  - V případě, že po hodnocení nabídek bude na prvním, druhém nebo třetím místě více nabídek se shodnou nabídkovou cenou, bude o pořadí nabídek se shodnou nabídkovou cenou rozhodnuto losem. K losování budou přizváni uchazeči, kteří podali nabídky se shodnou nabídkovou cenou. O losování bude vyhotoven zápis, který bude součástí dokumentace k zadávacímu řízení.

13. 	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.000.000 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně maximální hranicí možné nabídkové ceny, nepřekročení tohoto limitu nabídkové ceny stanovuje zadavatel jako obchodní podmínku. Nabídky s nabídkovou cenou vyšší než stanovený limit posoudí hodnotící komise jako nabídky nesplňující zadávací podmínky a vyřadí je. Zadavatel následně uchazeče, kteří podali nabídky s nabídkovou cenou vyšší, než zadavatelem stanovený limit, vyloučí z další účasti v zadávacím řízení.

- Obchodní podmínky - návrh smlouvy

  - Zadavatel pro plnění předmětu veřejné zakázky stanovuje obchodní podmínky formou požadavků na obsah kupní smlouvy (dále jen „obchodní podmínky“).

  - Uchazeč je povinen předložit v nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí bezvýhradně odpovídat obchodním podmínkám zadavatele. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat, zadavatel jejich změny neumožňuje. Dodavatel je povinen doplnit do návrhu smlouvy chybějící údaje (identifikace dodavatele, kupní cena apod.).

  - Dojde-li v nabídce uchazeče k rozporu mezi obchodními podmínkami zadavatele a návrhem smlouvy uchazeče, jedná se o porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena a veřejný zadavatel uchazeče bezodkladně z účasti v zadávacím řízení vyloučí. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

  - Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace jako příloha č. 2.

  - Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál nebo ověřená kopie příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

- Kvalifikace dodavatelů

15.1 	Prokázání kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona,

- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona,

- technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona.

Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 odst. 1 zákona vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči vyloučení z otevřeného řízení s uvedením důvodu.

### Prokázání kvalifikace:

- doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů předloží dodavatelé v prosté kopii,

- doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije ust. § 51 odst. 4 obdobně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

# 15.2 		Základní kvalifikační předpoklady

# 15.2.1 	Prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Základní kvalifikační předpoklady stanovené v § 53 odst. 1 zákona splní ten dodavatel,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,

- který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a

- který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %.

15.2.2 	Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b)),

- potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (§ 53 odstavec 1 písm. f)),

- potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h)),

- čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až m)).

15.3 		Profesní kvalifikační předpoklady

15.3.1 	Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží:

- podle § 54 písm. a) zákona - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán,

- podle § 54 písm. b) zákona - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

## 15.4 	Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel:

15.4.1 	podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona

- Rozsah požadovaných informací a dokladů podle § 56 odst. 7 písm. a) zákona:

Dodavatel předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být

- osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,

- osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

- čestné prohlášení dodavatele, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

- Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky podle § 56 odst. 7 písm. c) zákona:

Dodavatel splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných dodávek poskytovaných v posledních 3 letech prokáže, že realizoval alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem byla dodávka a instalace přístrojů obdobných předmětu plnění této veřejné zakázky v celkovém objemu každé z těchto dvou dodávek minimálně 500 tis. Kč bez DPH.

  - Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu podle § 56 odst. 7 písm. b) zákona:

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu významných dodávek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele a doložením dalších požadovaných dokumentů dle předchozího textu (osvědčení či čestná prohlášení), z nichž bude patrné splnění shora vymezených podmínek a splnění minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu.

- Otevírání obálek s nabídkami

16.1 	Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese zadavatele:

Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP, Hněvotínská 3, Olomouc, dne 28. května 2012 od 14.30 hodin.

  - Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči (vždy jeden zástupce jednoho uchazeče), kteří splní podmínky uvedené v ust. § 71 odst. 7 zákona.

V Olomouci, dne 29. března 2012

…………………………………………………………………

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

rektor UP

Přílohy:

Příloha č. 1 	Krycí list nabídky

Příloha č. 2  	Obchodní podmínky – návrh smlouvy

Příloha č. 1

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –

elektroforetické systémy

| Uchazeč (obchodní firma nebo název) |  |
| --- | --- |
| Sídlo (celá adresa včetně PSČ) |  |
| Právní forma |  |
| Identifikační číslo |  |
| Daňové identifikační číslo |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| DPH |  |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |  |

Uchazeč prohlašuje, že se stejně tak, jako osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba blízká subdodavateli, ani žádný zaměstnance subdodavatele nepodílel na zpracování zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Uchazeč prohlašuje, že nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku v rámci tohoto výběrového řízení.

V ……………., dne …………

………………………..………………….

razítko a podpis uchazeče