Návrh interiéru studoven SKM UP /studie/

říjen 2017

Ing. Barbora Trundová

Dolany 429

783 16

IČO: 04066430

+420 774 332 047

Univerzita Palackého v Olomouci

Správa kolejí a menz 771 11, Olomouc, Šmeralova 12

DIČ: CZ8653035776 IČO: 61989592

OBSAH

textová část fotodokumentace

schéma řešených studoven materiálové a barevné řešení

Koleje Generála Svobody

GS /TYP S1/ GS /TYP S2/ GS /TYP L/

Koleje J.L. Fischera JLF1 /TYP S1/ JLF2 /TYP S2/ JLF3 /TYP L/

Celková cena řešených studoven Výkresy truhlářských výrobků

Vybrané produkty

ZADÁNÍ

Projekt ve fázi architektonické studie řeší návrh interiéru studoven Správy kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci (SKM UP). Jedná se o budovy kolejí Gene- rála Svobody (GS) a J.L.Fischera (JLF) na ulici Šmeralova. Cílem je vytvořit pro studenty příjemné prostředí vhodné pro samostudium i relaxaci.

SOUČASNÝ STAV

Studovny jsou v rámci objektu kolejí přístupné z chodby u hlavního schodiště. V současné době jsou studovny v neutěšeném stavu. Interiér nebyl řešen koncep- čně,  je vybaven pouze základním typem nábytku a není v něm řešeno dostatečné osvětlení pracovního prostoru. Do několika studoven byly umístěny  skříně na neustále zapnuté servery, které svým hlukem snižují kvalitu prostoru náročného na pozornost a tvůrčí práci.

DISPOZIČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Koncept spočívá v maximálním využití dané plochy s důrazem na zachování soukromí při samostudiu. Vybavení je řešeno v tlumených barvách vhodných k sou- středění v kombinaci se světlým dřevem, které prostor prosvětlí. Pracovní plochu zavěšenou na stěně prostřednictvím konzol je možno variabilně rozčlenit na polouzavřené boxy prostřednictvím odklápěcích paravanů. Každé pracovní místo je vybaveno nástěnnou polohovatelnou lampou, popisovací stěnou za odklápěcím paravanem a el. zásuvkou výklopnou ze stolu. Prostor u okna je vybaven vyvýšenou pracovní deskou (ve výšce parapetu), doplněnou o 2 stoličky. Každá místnost je vybavena nástěnnými věšáky. Ve studovnách je navrženo nové řešení podhledů včetně osvětlení. V rámci objektu navrhujeme pravidelně se střídající 2 typy studoven, které se liší velikostí klidové zóny a formou studia.

typ LOUNGE /L/

- prostor studovny typu lounge slouží pro samostatné i kolektivní studium

- pracovní stoly oddělené akustickými boxy

- polstrované sezení

- PVC akustická podlaha

- koberec

- barevnost teplých a kontrastních barev

- popisovací stěny

- TV

- knihovna

typ STUDY /S/

  - je rozdělena na 2 podtypy S1 - prostor doplněný serverovou skříní

S2 - volný prostor

- prostor studovny typu STUDY slouží výhradně ke studiu pro jednotlivce

- “tiché kupé”

  - pracovní stoly oddělené akustickými boxy

    - PVC akustická podlaha

- světlé březové dřevo

    - tlumené, nerušivé barvy

- popisovací stěny

blok A	blok B

|  |  | 5.25 |  |  | L | 5.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S2 | 4.25 |  |  | S2 | 4.25 |
|  |  | 3.25 |  |  | L | 3.25 |
|  | S1 | 2.25 |  |  | S1 | 2.25 |

Kolej Generála Svobody /GS/

blok A	blok B

|  | L | 5.25 |  |  | L | 5.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S2 | 4.25 |  |  | S1 | 4.25 |
|  | L | 3.25 |  |  | L | 3.25 |
|  | S2 | 2.25 |  |  | S2 | 2.25 |

Kolej J. L. Fischera /J.L.F./

Studovny Generála Svobody - GS1 typ study

půdorysy GS1 - A 2.25, B 2.25 vč. serveru m 1:50

návrh interiéru studoven SKM UP

říjen 2017

STUDOVNY GS1

Rozpočet pro celkem 1 místnost GS,typu S1 - study. Jedná se o místnosti: GS A - 2.25, GS B - 2.25.

Podrobný kusovník v souboru XLS, list GS_S1

Studovny Generála Svobody - GS2 typ study

půdorysy GS2 - A 4.25, B 4.25 typ S m 1:50

návrh interiéru studoven SKM UP

říjen 2017

STUDOVNY GS2

Rozpočet pro celkem 1 místnost GS typu S2 - study. Jedná se o místnosti: GS A - 4.25, GS B - 4.25.

Podrobný kusovník v souboru XLS, list GS_S2

Studovny Generála Svobody - GS3 typ lounge

STUDOVNY GS3

Rozpočet pro celkem 1 místnost GS typu L - lounge. Jedná se o místnosti: GS B - 3.25, GS B - 5.25.

Podrobný kusovník v souboru XLS, list GS_L

Studovny J. L. Fischera - JLF1 typ study

STUDOVNY JLF1

Rozpocet pro celkem 1 místnost JLF, typu S1 - study. Jedná se o místnosti: JLF B - 4.25

Podrobný kusovník v souboru XLS, list JLF_S1

Studovny J. L. Fischera - JLF2 typ study

půdorysy JLF2 - A2.25, A 4.25, B 2.25 typ S m 1:50

návrh interiéru studoven SKM UP

říjen 2017

STUDOVNY JLF2

Rozpocet pro celkem 1 místnost JLF, typu S2 - study. Jedná se o místnosti: JLF A - 2.25, JLF A - 4.25, JLF B - 2.25.

Podrobný kusovník v souboru XLS, list JLF_S2

Studovny J. L. Fischera - JLF3 typ lounge

půdorysy JLF3 - A 3.25, A 5.25, B 3.25, B 5.25 typ L

m 1:50

návrh interiéru studoven SKM UP

říjen 2017

STUDOVNY JLF3

Rozpocet pro celkem 1 místnost JLF typu L - lounge. Jedná se o místnosti: JLF A - 3.25, JLF A - 5.25, JLF B - 3.25, JLF B - 5.25.

Podrobný kusovník v souboru XLS, list JLF_L

Výkresy truhlářských výrobků

návrh interiéru studoven SKM UP

T1	Paravan m 1:10

Paravan je navržen jako sklápěcí ke stěně. Kratší část je upevněna na stěnu pomocí háčků. Větší část lze odklopit od stěny a vytvořit tak pohledovou bariéru. Paravan je navržen z pevných částí (překližky) spojených panty, na nich je upevněný molitan a celý výrobek je obalen omyvatelnou textilií.

Paravany jsou umístěny nad pracovním stolem těsně vedle sebe.

půdorys	pohled čelní

700	500	700	500

170

160

170

legenda materiálů

zeï

pant

uchycení na háček

prostor pro lampu

textil	textil

překližka tl. 12 mm	pant	molitan akustický (polyuretanová pěna černá) tl. 25 mm

pozn.	truhlářský výrobek je obšit textilem - specifikace viz. kusovník - RAL 7045

T2 Skříň na server s policí

m 1:25

Skříň bez podlážky je navržena pro odhlučnění a pohledovému odclonění stávající skříně - serverovny.

pohled čelní	pohled boční	půdorys

větrací mřížka

bílá 800 x 80

1000	1000

dveře

zeï

650	1000

T4	T3

větrací mřížka

bílá 800 x 80

legenda materiálů

překližka tl. 20 mm / 30 mm	         stávající server	        molitan akustický (polyuretanová pěna černá) tl. 5 mm

T3 Box na kolečkách

1:10

Box je určen do studoven typu L jako konferenční stolek k sezení na koberci. Spoje lepeny na pokos.

půdorys	pohled čelní	pohled boční

300	300	300

legenda materiálů

překližka bříza tl. 30 mm

pojezdová kovová kolečka, vícesměrná

T3	návrh interiéru studoven SKM UP

architektonické & design studio Ztracená 267/32, 779 00 Olomouc info@mimokolektiv.cz

+420 774 332 047

# Text boxes

půdorysy GS3 - B3.25, B 5.25 typ L

m 1:50

návrh interiéru studoven SKM UP

říjen 2017

půdorysy JLF1 - B 4.25 vč. serveru

m 1:50

návrh interiéru studoven SKM UP

říjen 2017

40

700

160

(do výšky podhledu)

exteriér

police tl. 30 mm

2450

300

300

350